Отчет за СМР по проект : BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”

ОУ „Ран Босилек”

Част АС

|  |  | Адм.К.+ Уч.К.+ Физк.Салон |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.стени ЕРS 10 см. | м2 | 729+ 1284+ 1108= 3121 | 2100 |
| Топлоизол.покрив ХРS 10 см. | м2 | 610+ 718+ 486= 1814 | 1400 |
| Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см. | м2 | 109+ 239+ 176= 763 | 450 |
| Арм. цим.замаска 4 см.пердашена | м2 | 611+ 717+ 486= 1814 | 1400 |
| Хидроизолация покрив- 1 пл.воалит | м2 | 702+ 826+ 559= 2087 | 800 |
| Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак. | бр. | 59+ 118+ 112= 289 | 160 |
| Изкърпване мазилка около прозорци | м | 426+ 797+ 582= 1805 | 800 |
| Фасадно боядисване | м2 | 838+ 1523+ 1285= 3646 | 1500 |
| Боядисване с латекс | м2 | 322+ 575+ 1115= 2012 | 600 |

Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена,извършени са водни проби и е пусната в действие, като е свързана с новия котел. Отоплителната инсталация на спортен салон и съблекални, на която не е извършвано преустройство, също е свързана с новия котел и функционира.Цялото ново оборудване в котелното е монтирано. Извършени са настройки на котела и горелката. Доставени са и са монтирани отоплителните тела и за другите два кръга-конвекторите за ученическия стол и радиаторите за администрация и кабинети. Работи се по изграждането на тези две инсталации-хоризонтална разводка и вертикални щрангове.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на четирите етажа, направени са новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На четирите етажа е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Подменени са осветителните тела в санитарните възли.

ОУ „Неофит Рилски”

Част АС

| Пристенна обшивка с мин.вата 6 см. | м2 | 2814 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.стени ХРS 10 см.и гипскартон | м2 | 196 |  |
| Топлоизол.тавани ХРS 10 см. | м2 | 709 |  |
| Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак. | бр. | 180 | 100 |
| Обръщане около отвори и боядисване | м | 1245 | 400 |
| Д-ка и монтаж АI подпр.корнизи | м | 1245 |  |
| Грундиране с грунд на латекс.основа | м2 | 2814+ 196= 3010 |  |
| Боядисване с латекс - стени двукратно | м2 | 2814+ 252+ 196= 3262 |  |
| Боядисване с латекс - тавани двукратно | м2 | 1314+ 709= 2023 |  |

Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена с присъединени отоплителни тела,извършени са водни проби и е пусната в действие. Оборудването в котелното е монтирано към съществуващият котел. Изгражда се втория клон-отопляващ източната част на училището. Работи се по вертикалните щрангове и монтажа на радиаторите.

Част Ел  – Положени са проводниците по коридорите и междуетажните площадки за захранване на евакуационното осветление. В една стая на 2-ри етаж са демонтирани старите осветителни тела.

ОУ „Христо Ботев”

Част АС

|  |  | / Корпус 1+ 2+ Салон1+ 2 / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.стени ЕРS 10 см. | м2 | 1200+1100+1220+627= 4147 | 3000 |
| Топлоизол.покрив ХРS 10 см. | м2 | 783+ 571+ 658+477= 2489 | 1800 |
| Топлоизол.по стр.прозорци ХРS 3 см. | м2/м/ | 120+152+ 653+ 33 | 500 |
| Армирана циментова замаска 4 см. | м2 | 783+ 571+ 658+ 477= 2489 | 1800 |
| Хидроизолация покрив -1 пл.базалт.пос. | м2 | 900+ 656+ 757+ 549= 2862 | 900 |
| Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак. | бр. | 168+ 84+ 65+ 20= 337 | 160 |
| Изкърпване мазилка около прозорци | м | 978+ 426+ 625+ 166= 2195 | 1400 |
| Фасадно боядисване | м2 | 1320+1253+1868+660= 5101 | 2500 |
| Боядисване с латекс | м2 | 407+ 164+ 277+ 33= 881 | 600 |

Част ОВ - Отоплителната инсталация в учебен корпус е изградена, свързана е с котела извършени са водни проби и е пусната в действие. Оборудването в котелното е монтирано. Доставени са и се монтират топловъздушните апарати в двата физкултурни салона. Монтират се отоплителните тела в другия учебен корпус и се работи  по инсталацията.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи и коридорите и са монтирани новите осветителни тела в корпус 1. Монтирани за нови осветителни тела над черните дъски.

ОУ „Иван Вазов”

Част АС

|  |  | Малка Сгр. + Осн.Сгр. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.стени ЕРS 10 см./М.Сгр./ | м2 | 189 |  |
| Топлоизол.стени ЕРS 8 см./Осн.Сгр./ | м2 | 1514 | 1000 |
| Топлоизол.покрив ХРS 10 см. | м2 | 234+ 583= 817 |  |
| Топлоизол.по проз.рамки XPS 2.5см. | м | 1180 | 600 |
| Хидроизолация покрив /мембрана/ | м2 | 234+ 583 |  |
| Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак. | бр. | 101 | 55 |
| Изкърпване около врати и прозорци | м | 509 | 300 |
| Боядисване с латекс | м2 | 230+ /43+1721/= 1994 | 1000 |

Част Ел – По част Ел до този момент не са започнали строително монтажните работи.

СОУ „Отец Паисий”

Част АС

| Топлоизол.стени ЕРS 8 см. | м2 | 5855 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см. | м | 2703 | 1300 |
| Топлоизол.покрив с кам.вата 14 см. | м2 | 2599 | 1400 |
| Топлоизол.покрив с кам.вата 10 см. | м2 | 713 |  |
| Хидроизолация покрив ел.мембрана | м2 | 3858 | 1400 |
| Д-ка и монтаж АI прозорци,стъклопак. | бр. | 400 | 60 |
| Изкърпване около прозорци и врати | м | 5301 | 300 |
| Външно боядисване фасади - силик.боя | м2 | 6424 | 2500 |
| Боядисване с латекс - стени | м2 | 1262 |  |
| Боядисване с латекс - тавани | м2 | 3861 |  |

Част ОВ - СМР в част ОВ не са извършвани.Отоплителната инсталация е с не нарушена цялост и е в готовност да действа по досегашния си начин.

Част Ел –  Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 2-ри , 3-ти и 4-ти корпуси. Направени са улеите за новите лампени излази и са положени кабелите за осветителните тела в 3-ти и 4-ти корпуси. В 4-ти корпус, 2-ри и 4-ти етажи на 3-ти корпус лампените излази са шпакловани и готови за монтиране на новите осветителни тела.

ОДЗ „Дъга”

Част АС

| Топлоизол.стени ЕРS 8 см. | м2 | 985 | 1114 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизол.покрив ХРS 10 см. | м2 | 1117 | 1099 |
| Топлоизол.по проз. рамки EPS 3 см. | м2 | 274 | 222 |
| Арм.циментова замаска 3 см. | м2 | 1117 | 1099 |
| Хидроизолация един пласт без посипка | м2 | 1233 | 1163 |
| Хидроизолация втори пласт с посипка | м2 | 1233 | 150 |
| Д-ка и монтаж PVC прозорци,стъклопак. | бр. | 43 | 42 |
| Грундиране със силиконов грунд | м2 | 1259 | 330 |
| Фасадно боядисване със силик. бои | м2 | 1259+ 101 |  |
| Боядисване страници с латексова боя | м | 231 |  |

Част ОВ - Оборудването на слънчевата инсталация в котелното е свързано с бойлерите. Монтирани са и слънчевите колектори на покрива. Работи се по свързването им. Предстои присъединяването и към БГВ на  градината.

Част Ел –  Доставни са новите осветителни тела и започва демонтажа на старите осветителни тела в спалното помещение на едната група на 2-ри етаж.