10.08.2012 г.

Отчет по проект: BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”

ОУ „Ран Босилек” – СМР в обекта са започнали на 12.09.2011г. Обектът е спрян за изпълнение на 01.02.2012г. с акт.10 поради лоши метрологични условия и е възобновено строителството с акт. 11 от 12.03.2012г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация №53 /16.07.2012г.

Част АС – По всички външни стени е изпълнена топлоизолация  с EPS пенополистерол 10см.. Всички фасади са грундирани и боядисани съгласно архитектурния проект. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева дограма. Изпълнена е топлоизолация и хидроизолация  по всички покриви. Топлоизолацията е изпълнена с XPS 10см. върху него циментова замазка 4 см., грундиране и един пласт хидроизолация на газопламъчно залепване. Изпълнени са предстенни обшивки с изолация от минерална вата и гипсокартон по стени в партер, сутерен,   при вертикални щрангове и обръщане по рамки на прозорци.  Поставени са подпрозоръчни дъски на всички прозорци.

Част ОВ - Преустройството на отоплителната инсталация на училището е изцяло завършено. Изградена е нова тръбна мрежа, към която са присъединени предвидените по проекта нови отоплителни тела. Топлоизточник на инсталацията е нов котел на нафта, който е оборудван допълнително с автоматика за почасово управление на отоплителните кръгове. Извършени са проби и пусково настроечни дейности по котела. Като цяло, системата към момента функционира много добре и всички отоплителни тела се загряват нормално. Монтирани са изолации по щранговете и след това те са облечени с гипсокартон за по добър естетичен вид. Всичко предвидено в проекта е изпълнено.

Част Ел – Изградена е нова осветителна ел. инсталация, която дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи в коридорите на четирите етажа. Инсталацията е изпълнена с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела. Изградена е ел. инсталация за евакуационно осветление. Направени са лампените излази над черните дъски и са монтирани нови енергоспестяващи осветителните тела. Подменени са осветителните тела в санитарните възли, хранилища, сутерен, котелно, столова и прилежащите и помещения. Изпълнено е захранването на котелното.

ОУ „Неофит Рилски” - СМР в обекта са започнали на 12.09.2011 г. Приключено СМР с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация №16/20.04.2012.

Част АС – Изпълнени са съгласно проекта: предстенна обшивка с минерална вата 6 см. и обшивка гипсокартон във всички класни стаи и коридори, физкултурен салон и сутерен. Подменена е старата дървена дограма с нова алуминиева дограма. На всички прозорци са монтирани подпрозоречни дъски. Изпълнено е вътрешно боядисване по гипсокартон в класните стаи, сутерен, физкултурен салон и коридори. Топлоизолацията в подпокривното пространство е изпълнена с XPS 10 см. в основната сграда и физкултурен салон.

Част ОВ – Новата отоплителна инсталация на училището е изградена в пълна цялост. Всички ново монтирани отоплителни тела, които са свързани с топлоизточника функционират нормално. На котела е монтиран контролер за управление на горивния процес. Положена е изолация на тръбите в сутерена. Всичко предвидено в проекта е изпълнено. Извършени са хидравлични и топли проби на инсталацията и е пусната в действие.

Част Ел  – Подменени са всички осветителни тела в класни стаи, коридори, физкултурен салон и сутерен. Изпълнена е нова ел. инсталация за евакуационното осветление и са монтирани указателните осветителни тела. Изпълнено е захранването на котелното.

ОУ „Христо Ботев” - СМР в обекта са започнали на 12.09.2011 г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация №35 /31.05.2012.

Част АС - Изпълнена е топлоизолация по всички външни стени с EPS пенополистерол 10см. Всички фасади са грундирани и боядисвани съгласно архитектурния проект. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева дограма. На покривната плоча е изпълнена  топлоизолация с XPS 10 см., циментова замазка и един пласт хидроизолация с базалтова посипка на газопламъчно залепване. Изпълнена е предстенна обшивка в сутерен, съгласно проекта и съответно боядисване в сутерен, физкултурен салон и стълбища.

Част ОВ - Новата отоплителна инсталация на училището е изградена в пълна цялост. Нова тръбна мрежа, изграждаща четирите отделни отоплителни кръга на основните разклонения, на която са монтирани щранг-регулиращи вентили, съвременен тип за прецизно разпределение на топлоносителя. Преустройството на котелното е завършено, като е монтирано цялото му оборудване. Предвидените в проекта алуминиеви радиатори са монтирани, както и топловъздушните апарати в двата физкултурни салона. Положени са и изолациите на тръбите в сутерена. Всичко предвидено в проекта е изпълнено. Направени  са хидравлични и топли проби, и системата е пусната в експлоатация.

Част Ел – Подменени са всички осветителни тела в класни стаи, коридори и сутерен на 1-ви корпус. Монтирани са нови осветителни тела над черните дъски в класните стаи. Изпълнена е ел. инсталацията за захранване на топловъздушните апарати и в двата физкултурни салона.

ОУ „Иван Вазов” - СМР в обекта са започнали на 12.09.2011г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация №36/31.05.2012.

Част АС - Изпълнена е топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 10см. на физкултурен салон, основна и малка сграда. Всички фасади са грундирани и боядисвани  съгласно архитектурния проект. Подменена е изцяло дървената с нова алуминиева дограма.  По плоските покриви е изпълнена топлоизолация с XPS 10 см. и хидроизолация с един пласт с базалтова посипка. Изолирани са вътрешните стени в сутерен с минерална вата и  гипсокартон. Боядисани са стени в сутерен, коридори и класни стаи. Поставени са подпрозоръчни дъски на всички прозорци.

Част Ел – Подменени са всички осветителни тела с нови енергоспестяващи в класни стаи, коридори, кухня, столова и сутерен.

СОУ „Отец Паисий” - СМР в обекта са започнали на 12.09.2011г. Обектът е спрян за изпълнение на 16.01.2012г. с Акт.10 поради лоши метрологични условия и е възобновено строителството с акт 11 от 12.03.2012г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, предстои въвеждане в експлоатация.

Част АС - Изпълнена е топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 8 см.  във всички корпуси, включително и фасадно боядисване  Подменена е дървената дограма с нова алуминиева във всички корпуси. На всички покриви е изпълнена топлоизолация от каменна вата  и върху нея хидроизолация от свободно лежаща покривна мембрана.

Поставени са подпрозоръчни дъски на всички прозорци.

Част ОВ – Старите абонатни станции от кожухотръбни топлообменници в корпуси №3 и №7 са подменени с нови абонатни станции /съвременен тип/ с пластинчати топлообменници, който са по-компактни и по високо ефективни. Преустройствата по свързването им са завършени. На АС №3 са извършени хидравлични и топли проби, след които тя е пусната в действие. На АС №7 са извършени само хидравлични проби,а топли ще бъдат направени през новия отоплителен сезон. Извършена е и предвидената в проекта профилактика на оборудването и съоръженията в АС №5, която е сравнително нова и не се нуждаеше от подмяна.

Част Ел –  Изградена е нова осветителна ел. инсталация в коридорите на всички корпуси, столова, физкултурен салон и са монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела. Изградена е нова ел. инсталация за евакуационно осветление.

ОДЗ „Дъга” - СМР в обекта са започнали на 12.09.2011г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация №6 /01.02.2012.

Част АС – Изпълнени са всички предвидени в проекта енергоспестяващи мерки: Топлоизолационна система по външни стени с EPS пенополистерол 8 см. Фасадите са  грундирани и боядисани съгласно архитектурния проект. Изпълнена е топлоизолация, циментова замазка и хидроизолация от два пласта на газопламъчно залепване по всички покриви.  Подменена е дървената дограма с нова PVC дограма и са поставени подпрозоречни дъски.

Част ОВ – Слънчевата инсталация за БГВ на детската градина е изградена в пълна цялост. Монтирано е и е свързано всичко предвидено в проекта – колектори, бойлери, помпи, автоматика, регулатори и други - елементи на оборудването й. Инсталацията е присъединена  към водопроводната мрежа на градината, извършени са проби и е пусната в действие. Системата функционира много добре и ежедневно се наблюдава ефекта от нейната работа.

Част Ел  - Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи. Изградена е силова инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори и комбинирани водоводни бойлери. Монтирана е нова мълниезащитна уредба.

ЦДГ „Перуника” база 1 - СМР в обекта са започнали на 03.01.2012г. Обектът е спрян за изпълнение на 16.01.2012г. с Акт.10 поради лоши метрологични условия и е възобновено строителството с акт 11 от 12.03.2012г. Обектът е изпълнен с подписан Акт обр.15, удостоверение за въвеждане в експлоатация № 54/16.07.2012г.

Част АС –  По всички външни стени е изпълнена топлоизолационна система с EPS пенополистерол 8 см. Фасадите са  грундирани и боядисани съгласно архитектурния проект. Изпълнена е вътрешна топлоизолация с минерална вата и окачен таван във физкултурен салон.  Всички покривните плочи са изолирани от вътре с ХРS 6 см. Подменена е дървената дограма с нова PVC дограма и са поставени подпрозоречни дъски.

Част ОВ – Слънчевата инсталация за БГВ на детската градина е изградена в пълна цялост. Монтирано е и е свързано всичко предвидено в проекта – колектори, бойлери, помпи, автоматика, регулатори и други - елементи на оборудването й. Инсталацията е присъединена  към водопроводната мрежа на градината, извършени са проби и е пусната в действие. Системата функционира много добре и ежедневно се наблюдава ефекта от нейната работа.

Част Ел – Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи, където е било необходимо са направени нови лампени излази. Изградена е силова инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори и комбинирани водоводни бойлери.

ЦДГ „Явор” стара - СМР в обекта са започнали на 03.01.2012г. Обектът е спрян за изпълнение на 16.01.2012г. с Акт.10 поради лоши метрологични условия и е възобновено строителството с акт 11 от 12.03.2012г. Приключено СМР с подписан Акт обр.15., предстои въвеждане в експлоатация.

Част АС – По всички външни стени е изпълнена топлоизолационна система с EPS пенополистерол 8 см. Фасадите са  грундирани и боядисани съгласно архитектурния проект. Подменена е дървената с PVC дограма. Извършена е вътрешна топлоизолация по всички тавани в сутерен с XPS 6 см.

Част ОВ – Подменена е изцяло отоплителната инсталация на градината –нова тръбна мрежа и  нови радиатори. Старата абонатна станция от кожухотръбни елементи е подменена с нова, съвременна, с пластинчати топлообменици - за централно отопление и БГВ. Изградена е напълно нова модерна слънчева инсталация, която ще осигурява топла вода на градината през дните, в които ще има слънчево греене. Всичко предвидено в проекта е изпълнено.

Част Ел – Подменени са част от осветителните тела с нови енергоспестяващи с изключение на спалните помещения и занималните. В санитарните възли към групите са монтирани обемни датчици. Изградена е силова инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори и комбинирани водоводни бойлери.

ЦДГ „Явор” нова - СМР в обекта са започнали на 25.06.2012г.

Част АС – Подменена е дървената дограмата с нова АL дограма. Изпълнена е топлоизолация по покрив с XPS - 10  см., върху която е положена 4 см. армирана циментова замазка. В момента върху замазката се полага един  пласт хидроизолация с базалтова посипка. Изпълнява се и топлоизолация по всички външни стени с EPS - 10 см. и предстои фасадно боядисване със силикатни бои. В момента се изпълняват вътрешни  изкърпвания, след които предстои боядисване с латекс.

Част ОВ – През 2010г. е извършено преустройство на отоплителната инсталация на градината, при което е подменена тръбната мрежа, нов водоразпределител и водосъбирател, както и нов затворен разширителен съд. Сега се подменят отоплителните тела, с нови алуминиеви радиатори, като на тях се монтират термовентили. Основните компоненти по слънчевата инсталация-бойлери, слънчеви колектори, помпен модул, автоматика и др. са доставени и монтирани. Работи се по свързването им в схема съобразно проекта. Абонатната станция е сравнително нова, в добро състояние и се запазва.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела и са подменени с нови енергоспестяващи осветителните тела , където е било необходимо са направени нови лампени излази. Монтирана е нова мълниезащитна уредба.

ЦДГ „Младост” - СМР в обекта са започнали на 12.06.2012г.

Част АС – Подменена е изцяло дървената с нова  PVC дограма. Изпълнена е топлоизолация по  тавани последен етаж с EPS - 10 см., върху която е направена циментова шпакловка с мрежа от стъклофибър.  По всички   външни стени е изпълнена топлоизолация с EPS - 10 см. Всички фасади са измазани със цветна   силикатна  мазилка, като цветовете са съгласувани с гл. архитект. В момента се довършват вътрешни       изкърпвания и боядисване с латекс.

Част ОВ – Старата отоплителна инсталация на градината е изцяло демонтирана. В момента се изгражда нова - модерна, при която тръбната мрежа се изпълнява от медни тръби. Отоплителните тела се заменят с нови алуминиеви радиатори и тръбни лири за тоалетните. На всяко отоплително тяло се монтира термовентил. Доставено е цялото оборудване съставляващо слънчевата инсталация. На покрива на градината са монтирани на метална конструкция слънчевите колектори. В абонатната - бойлери, соларната помпена група, разширителен съд и др. Работи се по свързването им в схема, както и по присъединяването на инсталацията към водопроводната мрежа на градината. Доставена е и новата абонатна станция - с пластинчати топлообменници за отопление и БГВ. Предстои свързването и към системата.

Част Ел – Демонтирани са част от старите осветителни тела и са подменени с нови енергоспестяващи осветителните тела, където е било необходимо са направени нови лампени излази. Заземителната инсталация е подготвена за монтаж на мълниезащитната уредба.