ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

I. ПРЕДМЕТ

Предметът на настоящата поръчка обхваща дейности по възстановяване на туристически пътеки на територията на община Габрово, както следва:

Дейност №1: 	Обновяване на туристическа пътека „Градище – Пазителката на прохода“;

Дейност №2: 	Обновяване на туристическа пътека „Източник – Боженци“ (Римски път);

Дейност №3: Обновяване на туристическа пътека „Дебел дял – Люляци“.

II. ЦЕЛ

Целта е осъществяване на дейности по цялостно почистване, обновяване на маркировката и ремонт на инфраструктурата на 3 бр. туристически пътеки на територията на община Габрово.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ

Туристическите маршрути, предмет на настоящата поръчка, са вече съществуващи пътеки сред природата в околностите на гр. Габрово. Те са често използвани и предпочитани от хора от всички възрасти за разходка, отмора и спортуване сред природата.

Достъп – маршрутите се намират в близост до населени места, което предоставя добър и лесен достъп до и от крайните им точки за превозни средства.

Дължина – и трите пътеки са с дължина средно по 3 км.

Терен – в по-голямата си част маршрутите преминават през горист терен и малки участъци от тях са открити затревени пространства.

IV. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ПАРАМЕТРИ

Основните направления по обновяването на туристическите маршрути са както следва:

1. Възстановяване на проходимост – основно почистване на трасето от затрудняващи проходимостта растителност и сухи клони;

2. Възстановяване на маркировка – освежаване на линейната и указателната туристическа маркировка;

3. Ремонт на инфраструктура – ремонтиране на помощни, обезопасителни и информационни елементи по маршрута.

| ДЕЙНОСТ №1 Обновяване на туристическа пътека „Градище – Пазителката на прохода“ Дължина: 2,8 км (кръгова) GPS начало пътека: 42.876930, 25.346160 |
| --- |
|  | Дейности | Параметри |
| Проходимост | Основно почистване от висока растителност, храсти и сухи клони, вкл. около информационните табла и маркировката, както и в зоната на археологическите разкопки | 2,8 км |
| Маркировка | Освежаване на линейната маркировка | Цвят боя – бял и червен |
|  | Възстановяване на указателни стрелки: Изработка и монтаж на нови указателни стрелки с надпис „Градище – Пазителката на прохода“. Предпечатът се изготвя от Изпълнителя. Дизайнът и местата за поставяне се съгласуват предварително с Възложителя. Демонтиране на старите указателни стрелки по маршрута. Събраните стрелки се предават на Възложителя. | Нови – 9 бр. с размери 14 х 45 см |
| Инфраструктура | Ремонтиране на дървен мост | Д 6,5 м/ Ш 1,5 м |
|  | Ремонтиране на пейки без облегалки: Изграждане на елемент за сядане върху бетонови основи на 1 бр. пейка на малката панорамна площадка; Освежаване на 1 бр. пейка с бетонови основи по маршрута; | 2 бр. с размери 40 х 165 см |
|  | Изработка и монтаж на табелки с текст: „Внимание, скален участък!“ – по 1 бр. за две панорамни площадки, общо 2 бр.; „Моля, пазете природата чиста!“ – 1 бр. за голямата панорамна площадка. Дизайнът се изготвя от Изпълнителя, като се съгласува предварително с Възложителя. | 3 бр. с размери 42 х 30 см |
|  | Изработка и монтаж на фолио с карта за информационно табло: Материал – самозалепващо се PVC фолио, непрозрачно и устойчиво на атмосферните условия с пълноцветен печат; Съдържание – актуална карта за маршрута с полезна информация. Предпечатът се изготвя от Изпълнителя. Информацията, дизайнът и мястото на поставяне се съгласуват предварително с Възложителя. | 2 бр. фолио с размери 58 х 78 см |
|  | Почистване на маршрута от ненужни дървени елементи: Демонтиране на информационно табло с карта за екопътека „Градище – Кметовци“. Таблото се предава на Възложителя за преизползване. Премахване на изхабено табло за информация. Демонтиране на дървена пейка по маршрута. Детайлите по премахването на елементите от маршрута се съгласуват с Възложителя. | 3 бр. елементи |

| ДЕЙНОСТ №2 Обновяване на туристическа пътека „Източник – Боженци” (Римски път) Дължина: 3,5 км в едната посока GPS начало пътека: 42.8746, 25.38984 (с. Източник) |
| --- |
|  | Дейности | Параметри |
| Проходимост | Основно почистване от висока растителност, храсти и сухи клони, вкл. около информационните табла, маркировката и кътовете за отдих | 3,5 км |
| Маркировка | Освежаване на линейната маркировка | Цвят боя – бял и червен |
|  | Възстановяване на указателни стрелки: Изработка и монтаж на нови указателни стрелки с надпис „Източник – Боженци“. Предпечатът се изготвя от Изпълнителя. Дизайнът и местата за поставяне се съгласуват предварително с Възложителя. Демонтиране на старите указателни стрелки по маршрута. Събраните стрелки се предават на Възложителя. | Нови – 9 бр. с размери 14 х 45 см |
| Инфраструктура | Обособяване на кът за отдих: Ремонтиране на вече налични по маршрута 1 бр. дървена маса и 2 бр. дървени пейки без облегалки и монтирането им на място, предварително съгласувано с Възложителя. Изработка и монтаж на табелка с текст „Моля, пазете природата чиста!“ в обособения кът за отдих. Дизайнът се изготвя от Изпълнителя и се съгласува предварително с Възложителя. | - Маса – 1 бр., 66 х 200 см; - Пейки – 2 бр., 32 х 200 см; - Табелка – 1 бр., 42 х 30 см |
|  | Почистване на маршрута от ненужни дървени елементи – демонтиране и премахване на овехтели пейки и маси, кошчета за боклук, изхабени информационни табла (3 бр.). Детайлите по премахването на елементите от маршрута се съгласуват с Възложителя. | 3,5 км |
|  | Преместване на информационни табла в крайните точки, с размери 97 х 76 см и с дървени стойки по 100 см: В село Източник – демонтиране на здравото табло, ситуирано в края на с. Източник и монтирането му до чешмата (разстояние не повече от 500 м). Детайлите се уточняват с Възложителя. На входа на Боженци – демонтиране на здравото табло и монтирането му на по-подходящо място (разстояние не повече от 500 м), съгласувано предварително с Възложителя | 2 бр. |
|  | Укрепване на основите на дървено информационно табло, ситуирано малко преди с. Източник | 1 бр. |

| ДЕЙНОСТ №3 Обновяване на туристическа пътека „Дебел дял – Люляци“ Дължина: 2,5 км в едната посока GPS начало пътека: 42.87428, 25.17853 (Дебел дял); 42.86386, 25.1909 (Люляци) |
| --- |
|  | Дейности | Параметри |
| Проходимост | Основно почистване от висока растителност, храсти и сухи клони, вкл. около информационните табели, маркировката и кътовете за отдих | 2,5 км |
| Маркировка | Освежаване и поставяне на линейна маркировка, където е необходимо, след съгласуване с Възложителя. | 2 км |
|  | Възстановяване на указателни стрелки: Изработка и монтаж на нови указателни стрелки с надпис „Люляци – Дебел дял“. Предпечатът се изготвя от Изпълнителя. Дизайнът и местата за поставяне се съгласуват предварително с Възложителя. Укрепване и монтиране на дървени маркировъчни стълбове за поставяне на стрелките. Местата се съгласуват предварително с Възложителя. Демонтиране на старите указателни стрелки по маршрута. Събраните стрелки се предават на Възложителя. | - Нови стрелки – 18 бр. с размери 14 х 45 см; - Дървени стълбове, 4 бр., 2 м височина (за укрепване – 3 бр.; нови – 1 бр.) |
| Инфраструктура | Основен ремонт на парапет с дървен перваз и метални основи с обща дължина 62 м: Ремонт и смяна на дървен перваз – 62 м; Укрепване на металните основи – 32 бр., с размери 4,5 х 4,5 х 90 см. | 1 бр. |
|  | Основен ремонт и укрепване на метален парапет с обща дължина 100 м: За ремонт – 30 м с 13 бр. основи; За проверка и укрепване, където е необходимо – 70 м с 79 бр. основи. | 1 бр. |
|  | Възстановяване на кътовете за отдих: Освежаване на дървен навес (до чешмата) с прилежащите му елементи, вкл. маси и пейки. Размери на навес с една стена, греди и покрив – Ш 3 м х Д 6,50 м х В 3 м. Премахване на 1 бр. маса с 1 бр. пейка в горната част на металния парапет. Кът за отдих, в близост до Люляците – изработка и монтаж на комплект от 1 бр. дървена маса с 2 бр. дървени пейки и премахване на овехтелите дървени елементи оттам. Изготвяне и монтаж на табелки с текст „Моля, пазете природата чиста!“ в обособените кътове за отдих. Дизайнът се изготвя от Изпълнителя, като се съгласува предварително с Възложителя. Детайлите по премахването на овехтелите дървени елементи от маршрута се съгласуват с Възложителя. | - За освежаване – навес с 2 бр. маси и 4 бр. пейки; - Нови – компл. 1 бр. маса и 2 бр. пейки; - Табелки – 2 бр. с размер 42 х 30 см |
|  | Изработка и монтаж на информационно табло с карта: Табло с отпечатана карта – с размери 58 х 78 см: Материал – устойчив на атмосферните условия (напр. коматекс); Съдържание – актуална карта за маршрута с полезна информация, с пълноцветен печат с устойчиви мастила и ламинат; Дървена рамка с размери, подходящи за таблото с карта и със ширина от всички страни от 9 см; Сглобеното табло да е монтирано с ориентировъчна височина 100 см според терена и начина на закрепване. Предпечатът се изготвя от Изпълнителя. Информацията, дизайнът и местата за поставяне на таблата се съгласуват предварително с Възложителя. | 2 бр. |
|  | Демонтиране и премахване на старо информационно табло в с. Дебел дял. Детайлите се съгласуват с Възложителя. | 1 бр. |

V. МИНИМАЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1. Общо

- Възложителят предоставя GPS данни на туристическите маршрути с допълнителни указания за задачите.

- Изпълнителят има право да предлага предварително и в процеса на работа своите идеи за изпълнение на дейностите, специфични за всеки маршрут.

- Възложителят има право да предлага, проверява, приема или отхвърля всички детайли по реализиране на задачите.

- Изпълнителят уточнява и съгласува предварително с Възложителя съдържанието и дизайна на информационните елементи – информационни табла и табелки, вкл. и указателните стрелки.

- Възложителят има право да предлага, проверява и коригира съдържанието и дизайна на информационните елементи по време на изработване им до окончателното им приемане.

2. Проходимост на терен

- Почистването от растителност и сухи клони се осъществява по възможност първо, преди останалите възстановителни дейности по маршрутите.

- Почистването от растителност се осъществява в рамките на линията на маршрута с акцент на местата, където е поставена маркировка, информационни табла и други инфраструктурни елементи.

3. Възстановяване на маркировка

- Лентова маркировка се полага според стандартите на БТС (Български Туристически Съюз). Следва се цвета на вече съществуващата маркировка на маршрута.

- Указателните стрелки с надпис:

- Материал – коматекс 5 мм, устойчив на атмосферните условия на открито;

- Надпис – директно отпечатан върху стрелката от коматекс;

- Дизайн на надпис – всички стрелки да бъдат в еднакъв стил, а дизайнът на текста се подготвя от Изпълнителя и се съгласува предварително с Възложителя;

- Монтаж – да се остави малък луфт между крепежния елемент и указателната стрелка при монтаж на дърво, с цел запазване на стрелката при растеж на дървото;

- Местата за поставяне се уточняват и съгласуват предварително с Възложителя;

- Старите и изхабени указателни стрелки се демонтират и се предават на Възложителя.

4. Изработка, ремонт, освежаване и почистване на инфраструктура

- Под освежаване на дървените елементи се има предвид козметичен ремонт и обработване за устойчивост на атмосферните условия (лакиране).

- При изработване на дървени елементи (пейки и маси, мост, парапети и др.) – материалът следва да бъде обработен за устойчивост на атмосферните условия на открито.

- При възстановяване на информационни табла:

- Рамка – от дървен материал, обработен за устойчивост на атмосферните условия на открито;

- При задача за изработка на ново табло с карта – от материал, устойчив на атмосферните условия на открито, напр. коматекс;

- При задача за изработка само на фолио с карта – самозалепващо се PVC фолио, непрозрачно, за външна употреба, с пълноцветен печат с UV устойчиви мастила и ламинат;

- Съдържание и дизайн –

- Предпечатът се изготвя от Изпълнителя и се съгласува с Възложителя;

- Информацията на съдържанието се уточнява и съгласува предварително с Възложителя.

- Изпълнителят преотстъпва всички права върху снимки, текстове и дизайн върху Възложителя.

- Монтажът на таблото да е съобразен с вида на настилката и терена.

- При ремонтни дейности на инфраструктурата, Изпълнителят следва да почисти терена след изпълнение на задачите.

- При задача за почистване на маршрута от овехтели и ненужни дървени елементи от инфраструктурата, Изпълнителят се съгласува с Възложителя за логистиката.

VI. ОБХВАТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Прогнозната максимална стойност на поръчката е до 8 333.33 лв. (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 10 000 лв. (десет хиляди лева) с ДДС. При формиране общата стойност на ценовото си предложение участниците в обществената поръчка следва да включат всички присъщи за изпълнението на поръчката разходи.

- Срокът за изпълнение на дейностите е в рамките до 60 календарни дни след сключване на договора за изпълнение.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят е длъжен:

- Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности, като за същите да бъдат  подписани приемно-предавателни протоколи за всяка от дейностите с Възложителя;

- Да съгласува изпълнението на всяка дейност с Възложителя;

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им;

- В указан му от Възложителя срок да отстрани всички констатирани от него недостатъци в изпълнението на дейностите, съобразно изискванията на Възложителя.